## Slide 1
ARR重装值
0
ARR重装值
0
ARR重装值
0
基本定时器
通用定时器
高级定时器
向下计数
中央对齐
向上计数
通用定时器
高级定时器
通用定时器
高级定时器

## Slide 2
ARR
CCR
CNT
0
99
0
30
VCC
GND
REF
时基单元-计数器模式：TIM_CounterMode_Up
定时器-输出比较模式：TIM _OCMode_PWM1
这里CNT应该是阶梯式上升，
为了方便，画成了直线上升
PWM模式1
向上计数时：
CNT < CCR时，REF置有效电平（高）CNT ≥CCR时，REF置无效电平（低）
向下计数时：
CNT > CCR时，REF置无效电平（低） CNT ≤CCR时，REF置有效电平（高）
总结:
CNT < CCR时， REF高电平；
CNT > CCR时， REF低电平；
CNT = CCR时， REF电平跳变。
PWM频率： Freq = CK_PSC / (PSC + 1) / (ARR + 1)
PWM占空比：Duty = CCR / (ARR + 1)
PWM分辨率：Reso = 1 / (ARR + 1)

## Slide 3
ARR
CCR
CNT
0
99
0
30
VCC
GND
REF
时基单元-计数器模式：TIM_CounterMode_Down
定时器-输出比较模式：TIM _OCMode_PWM1
这里CNT应该是阶梯式下降，
为了方便，画成了直线下降
PWM模式1：
CNT < CCR时， REF高电平；
CNT > CCR时， REF低电平；
CNT = CCR时， REF电平跳变。
PWM频率： Freq = CK_PSC / (PSC + 1) / (ARR + 1)
PWM占空比：Duty = CCR / (ARR + 1)
PWM分辨率：Reso = 1 / (ARR + 1)

## Slide 4
ARR
CCR
CNT
0
99
0
30
VCC
GND
REF
时基单元-计数器模式：TIM_CounterMode_CenterAligned1、2、3
定时器-输出比较模式：TIM _OCMode_PWM1
这里CNT应该是阶梯式上升/下降，
为了方便，画成了直线上升/下降
PWM频率： Freq = CK_PSC / (PSC + 1) / ARR / 2
PWM占空比：Duty = ( 2 * CCR ) / ( 2 * ARR ) = CCR / ARR
PWM分辨率：Reso = 1 / ARR
PWM模式1：
CNT < CCR时， REF高电平；
CNT > CCR时， REF低电平；
CNT = CCR时， REF电平跳变。
相比向上计数、向下计数模式，计数器CNT选取中央对齐模式时，只有PWM频率会减半，占空比和分辨率不受影响。
注：三种中央对齐没区别。三种中央对齐的区别是只影响更新事件的触发时机，不影响输出的PWM波形。三种中央对齐模式输出的PWM波形相同，因为PWM输出与中断无关
这里产生更新事件，但是
输出比较PWM模式与中断无关

## Slide 5
PWM频率： Freq = CK_PSC / (PSC + 1) / (ARR + 1)
PWM占空比：Duty = CCR / (ARR + 1)
PWM分辨率：Reso = 1 / (ARR + 1)
计数器模式：TIM_CounterMode_Up
输出比较模式：TIM _OCMode_PWM1
计数器模式：TIM_CounterMode_Down
输出比较模式：TIM _OCMode_PWM1
PWM频率： Freq = CK_PSC / (PSC + 1) / (ARR + 1)
PWM占空比：Duty = CCR / (ARR + 1)
PWM分辨率：Reso = 1 / (ARR + 1)
计数器模式：TIM_CounterMode_CenterAligned1、2、3
输出比较模式：TIM _OCMode_PWM1
PWM频率： Freq = CK_PSC / (PSC + 1) / ARR / 2
PWM占空比：Duty = ( 2 * CCR ) / ( 2 * ARR ) = CCR / ARR
PWM分辨率：Reso = 1 / ARR